## Slide 1
Трудове навчання
Виконали:
учитель загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №5
Бичок Ю.І.,
учитель загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №25
Бичок І.А.
6кл.
Розділ 1. Основи матеріалознавства
Тема уроку.
Види та призначення конструкційних
матеріалів. Тонколистовий метал
та дріт.

## Slide 2
Розгадай кросфорд
По горизонталі
1. Металева огорожа, сплетена з дроту.
2. Виріб з дроту, виготовлений у
вигляді спіралі.
4. Металевий стержень, яким
скріплюють дерев’яні деталі.
5. Блискуча обгортка шоколадної
цукерки.
По вертикалі
1. Тонка стальна дротина, що застосовується
у музичних інструментах.
2. Дріт у ізоляції.
3. З’єднані між собою дротяні кільця.
Трудове навчання
6кл.
 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 
с | і | т | к | а
п | р | у | ж | и | н | а
ц | в | я | х
ф | о | л | ь | г | а
т
р
н
а
р
о
в
і
д
л
н
ю

## Slide 3
Трудове навчання
6кл.
Мета уроку.
1. Ознайомитись з технологією
виготовлення тонколистового
металу і дроту.
2. Навчитись розпізнавати види
тонколистового металу .
3. Навчитись розпізнавати дріт
за матеріалом з якого він
зроблений та його властивості .

## Slide 4
Трудове навчання
6кл.
Прокатний стан
Проходження зливка
металу через вальці

## Slide 5
Трудове навчання
6кл.
Листовий метал завтовшки
до 2 мм називають тонколистовим
Види тонколистового металу
Покрівельна листова сталь завтовшки від 0,25 мм до 2 мм.
Жерсть
має товщину від
0,2 мм до 0,5 мм
Фольга
має товщину до
0,1 мм

## Slide 6
Трудове навчання
6кл.
Лабораторно-практична робота
Визначення видів тонколистового металу та його
властивостей.
 | Зразок №1 | Зразок№2 | Зразок №3 | Зразок №4
Товщина зразка |  |  |  | 
Зовнішній вигляд (колір) |  |  |  | 
Вид металу (чорний, кольоровий) |  |  |  | 
Вид тонколистової сталі |  |  |  | 
Галузі застосування |  |  |  | 
Отримавши зразки тонколистового металу, уважно оглянте їх .
Визначте вид металу.
Виміряйте товщину кожного зразка і визначте який це вид тонколистового
металу (жерсть, покрівельна листова сталь, фольга).
Подумай де застосовується кожен вид тонколистової сталі.
Результати занеси в таблицю.

## Slide 7
Трудове навчання
6кл.
Дріт – це металевий виріб у вигляді гнучкої
металевої нитки або прутка великої
довжини і малого діаметру.
Його виготовляють
волочінням, або
прокатуванням.

## Slide 8
Волочіння – це спосіб обробки металів тиском, коли нагріту заготовку протягують крізь отвір.
Трудове навчання
6кл.

## Slide 9
Трудове навчання
6кл.
Прокатування – це спосіб обробки металів обтискуванням між валками, що обертаються.

## Slide 10
- Ознайомся зі зразками дроту.
- Визнач за кольором, попередньо зачистивши кожен зразок шліфувальним папером, який зразок виготовлено з алюмінію, міді, сталі.
- До вільного кінця, закріпленого в штативі зразка дроту, підвісь важок.
- Порівняй, як відхилиться кожен зразок від попереднього положення.
Встанови, який із зразків має найбільшу пружність, а який найменшу.
- Закріпи кожен із зразків у лещатах і згинаючи їх постаратися зламати, полічивши кількість згинів. Визнач який із зразків має найбільшу міцність.
- Однакової сили ударами розплющ один з
кінців кожного зразка до половини
початкового діаметру.
- Зробить висновок який з металів
самий пластичний.
Трудове навчання
6кл.
Лабораторно-практична робота
Визначення видів та властивостей дроту.

## Slide 11
Трудове навчання
6кл.