## Slide 1
Трудове навчання
Виконали:
учитель загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №5
Бичок Ю.І.,
учитель загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №25
Бичок І.А.
6кл.
Розділ 2. Технологія виготовлення виробів
з тонколистового металу та дроту
Тема уроку.
Процес розмічання заготовки на
тонколистовому металі.

## Slide 2
Як називається професія
людини, яка виготовляє вироби
з тонколистового металу?
По горизонталі:
1. Жерсть покрита шаром олова.
2. Металевий лист завтовшки 0,02-0,1 мм.
3. Металевий стержень, що з’єднує дерев’яні деталі.
4. Жерсть, вкрита шаром цинку.
5. Матеріал, з якого виготовляють жерсть.
6. Тонка дротина, яка використовується в музичних інструментах.
Трудове навчання
6кл.
 |  | 1 |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
1 Б | І | Л | А
Ф | О | Л | Ь | Г | А
Ц | В | Я | Х
Д | А | Х | О | В | А
С | Т | А | Л | Ь
С | Т | Р | У | Н | А

## Slide 3
Трудове навчання
6кл.
Мета уроку.
1. Ознайомитись з основними правилами оформлення
графічних документів.
2. Побудувати кресленик
майбутнього виробу.

## Slide 4
Кресленик — графічний конструкторський документ, що зображує виріб, визначає його конструкцію та містить дані, згідно з якими виготовляють та контролюють цей виріб
Трудове навчання
6кл.

## Slide 5
Лінії кресленика
Трудове навчання
6кл.
Суцільна товста (основна) лінія |  | Застосовується для показу видимих контурів предметів
Суцільна тонка лінія |  | Застосовується для проведення виносних і розмірних ліній.
Штрихова |  | Застосовується для показу на зображеннях невидимих контурів предметів
Штрихпунктирна |  | Застосовуєтьсядля показу осьових і центрових ліній
Штрихпунктирна з двома крапками |  | Показує лінії згину на розгортках

## Slide 6
Розміри на креслениках позначають розмірними числами на розмірних лініях.
Трудове навчання
6кл.

## Slide 7
Масштаб визначають відношенням розміру зображення предмета до його натурального розміру.
Визначають такі значення масштабів:
- масштаби зменшення – 1:2; 1:1,25 1:4; 1:5; 1:10 та ін.
- масштаб натурального розміру – 1:1
- масштаби збільшення – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1 та ін.
За будь-якого масштабу зображення розміри на кресленику наносять дійсні
Трудове навчання
6кл.

## Slide 8
Для виготовлення виробів з листового металу, які мають форму куба, циліндра, конуса або інших геометричних тіл виконують так звану розгортку поверхонь виробу на площину.
Трудове навчання
6кл.

## Slide 9
Трудове навчання
6кл.
Практична робота
Завдання .
1. Виконання кресленика розгортки совочка.

## Slide 10
Трудове навчання
6кл.