## Slide 1
Трудове навчання
Виконали:
учитель загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №5
Бичок Ю.І.,
учитель загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №25
Бичок І.А.
6кл.
Розділ 2. Технологія виготовлення виробів
з тонколистового металу та дроту
Тема уроку.
Процес розмічання заготовки на
тонколистовому металі.

## Slide 2
Трудове навчання
Гра «Снігова куля»
6кл.
Кресленик — графічний конструкторський документ, що …
зображує виріб, визначає його конструкцію та містить дані,
згідно з якими виготовляють та контролюють цей виріб.
Суцільна тонка лінія використовується для …
проведення виносних і розмірних ліній.
Штрихова лінія застосовується для …
показу на зображеннях невидимих контурів предметів.
Розміри на креслениках позначають …
розмірними числами на розмірних лініях.
Лінійні розміри, які позначають величини прямолінійних
елементів предмета (довжину, ширину, товщину), подають…
у міліметрах, але позначення одиниці
вимірювання не вказують.
Масштаб визначають відношенням розміру …
зображення предмета до його натурального
розміру.

## Slide 3
Трудове навчання
6кл.
Мета уроку.
1. Ознайомитись з інструментами
для розмітки тонколисьового
металу.
2. Навчитись розмічати деталі
за шаблоном та кресленням.

## Slide 4
Трудове навчання
6кл.
Перед розмічанням заготовку ретельно готують –
очищають від іржі та бруду, випрямляють та вирівнюють
якщо вона має нерівності.
Правлення – це технологічна операція вирівнювання
вм’ятин, викривлень, скручень та інших нерівностей.
Фольгу, а також жерсть завтовшки
до 0,2 мм правлять дерев’яним
бруском.
Більш товщий листовий метал,
товщиною понад 0,2 мм, правлять
за допомогою дерев’яного (киянки)
або гумового молотка, оскільки
вони м’якші за метал і не утворюють
нових нерівностей..

## Slide 5
Трудове навчання
6кл.
Для виправлення опуклостей діють в наступному порядку.
Лист металу кладуть на правильну плиту опуклістю
догори, при цьому краї листа торкатимуться плити. Потім
Притискують лист рукою і починають вдаряти киянкою від
країв листа до випуклості. Під ударами молотка рівна
частина листа поступово витягуватиметься, а випуклість
випрямлятиметься.
Вм’ятину виправляють, наносячи удари від її центра до
країв.

## Slide 6
Трудове навчання
6кл.
Для розмітки складних
деталей та виготовлення
великої кількості однакових
деталей застосовують шаблон.

## Slide 7
Трудове навчання
6кл.
Рисувалка призначена для
виконання розміточних ліній.
Кернер - інструмент для
нанесення заглиблень (кернів)
на розміточних лініях.
Циркуль застосовують для
розмічання кіл, дуг, поділу
відрізків кіл, а також
перенесення розмірів з
вимірювальних лінійок на заготовку.
Слюсарний кутник використовують
для розмічання та контролю прямих кутів.
Для вимірювання розмірів, розмічання прямих ліній використовують слюсарну лінійку з міліметровими поділками.

## Slide 8
Трудове навчання
6кл.
Розмітку за кресленням розпочинають з нанесення
базової лінії.
Нанесення ліній рисувалкою робиться один раз.

## Slide 9
Трудове навчання
6кл.
Гра «хрестики –нолики»

## Slide 10
Трудове навчання
6кл.
Практична робота
Розмітка заготовки для совочка
за шаблоном.
Завдання .
Розмітити на листовому металі заготовку для
виготовлення совка і ручки.
- риски наносити чітко;
- за допомогою лінійки нанести лінії згинів;
- чітко і точно за допомогою кернера нанести
центри майбутніх отворів.