## Slide 1
Трудове навчання
Виконали:
учитель загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №5
Бичок Ю.І.,
учитель загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №25
Бичок І.А.
6кл.
Розділ 2. Технологія виготовлення виробів
з тонколистового металу та дроту
Тема уроку.
Процес різання та обпилювання
деталей із тонколистового металу.

## Slide 2
Трудове навчання
По горизонталі: 2. Пристосування для розмічання однакових деталей. 5.Пристосування для вирівнювання листового металу товщиною до 0,1 мм. 7.Форма ріжучої частини слюсарних інструментів. 8.Поверхня об’ємного виробу на площині. 9.Ударний дерев’яний інструмент для вирівнювання листового металу.
По вертикалі: 1.Ударний
слюсарний інструмент.
3.Інструмент для
обпилювання металу.
4. Метал, яким вкривають
дахову сталь.
6. Розмічальний інструмент.
6кл.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ш | А | Б | Л | О | Н
Г | Л | А | Д | И | Л | К | А
К | Л | И | Н
Р | О | З | Г | О | Р | Т | К | А
К | И | Я | Н | К | А
А
П
Л
К
Ц
И
Н
І
І
Й
А
М
О
Л
О
Т
О

## Slide 3
Трудове навчання
6кл.
Мета уроку.
1. Ознайомлення з інструментом для різання і обпилювання заготовок з
листового металу.
2. Різання тонколистового металу
ножицями та обпилювання заготовки напилком.

## Slide 4
Трудове навчання
6кл.
Основний принцип, закладений в основу різання є
дія клина на оброблювану заготовку.
У результаті механічного зусилля різальна кромка
ножиць розділяє шар металу на дві частини.

## Slide 5
Трудове навчання
6кл.
Залежно від розміщення різальних кромок ножиці
поділяються на:
прямі ;
праві – зі скосом різальних
кромок з правого боку, для
різання вздовж лівої кромки
заготовки,
і ліві – зі скосом різальної
кромки з лівого боку, для різання
вздовж прямої лінії правої кромки.

## Slide 6
Трудове навчання
6кл.
Щоб розрізати жерсть по рисках, лист беруть у ліву руку,
а правою розводять ручки ножиць так, щоб їх леза,
розкриваючись, захоплювали металевий лист.
Розкривати ножиці до кінця не слід, так як при цьому
вони не ріжуть, а виштовхують метал.
Після виконання надрізу ножиці розкривають майже на
всю довжину різальних кромок і ріжуть далі.
Ліва рука не тільки тримає, а і подає лист металу
назустріч ножицям. При цьому відрізана частина листа
мішає просуванню вперед і її по мірі необхідності
відгинають – при роботі лівими ножицями догори, а
правими донизу.

## Slide 7
Трудове навчання
6кл.
Для зручності часто одну з ручок ножиць закріплюють
в лещатах. Тоді натискують тільки на вільну ручку і з
меншим зусиллям.

## Slide 8
Трудове навчання
Для різання листової сталі завтовшки до 4 мм застосовують ручні важільні ножиці.
6кл.

## Slide 9
Трудове навчання
6кл.
Для зниження трудових затрат та підвищення
продуктивності праці на підприємствах застосовують
електричні ножиці.

## Slide 10
Трудове навчання
Правила безпечної праці:
1. Оберігати руки від порізів задирками. Працювати в рукавицях.
2. Не тримати пальці рук на лінії різання.
3. Ручки ножиць міцно тримати руками або закріплювати в лещатах.
4. Не перевіряти точність різання (рівність поверхні) пальцями.
5. Не змітати відходи рукою. Використовувати для цього щітку-змітку.
6. Під час зберігання ножиці розміщувати різальною частиною від себе, а при передачі – різальною частиною до себе.
6кл.

## Slide 11
Трудове навчання
Завершіть речення:
Поділ листового металу на частини називається……
(різанням);
Ножиці зі скосом різальних кромок з правого боку називаються ……………….
(ліві ножиці);
При розрізуванні листового металу менше зусиль прикладається при різанні …………………..
(важільними ножицями);
Легше вирізати деталь по криволінійному контуру
………………… ножицями.
6кл.
(слюсарними)

## Slide 12
Трудове навчання
Напилок - це ріжучий інструмент, виготовлений зі спеціальної інструментальної сталі.
6кл.

## Slide 13
Трудове навчання
На робочій частині напилка є насічка у вигляді маленьких зубчиків клиноподібної форми.
6кл.

## Slide 14
Трудове навчання
За кількістю насічок на 1 см довжини напилки розділяють на рашпілі, личкувальні та бархатні.
Рашпілі мають крупну насічку і тому знімають порівняно товстий шар металу. Їх використовують для грубої обробки.
Личкувальні напилки мають дрібну насічку і використовують їх для чистової обробки виробу.
Для отримання найчистішої поверхні, а також для підгонки деталей користуються бархатними напилками, так як вони мають найдрібнішу насічку.
6кл.

## Slide 15
Трудове навчання
Обробку дрібних деталей виконують невеликими за розмірами напилками, які називають надфілями.
6кл.

## Slide 16
Трудове навчання
Для обпилювання різних поверхонь застосовують напилки різних форм поперечного розрізу: плоскі, трикутні, квадратні,напівкруглі, круглі, ромбічні.
6кл.

## Slide 17
Трудове навчання
Працюючи напилком стають впівоберта до лещат. Ноги ставлять на ширину ступні. Правою рукою утримують напилок за ручку, а долоню лівої кладуть на ніс напилка.
Напилок рухають по поверхні від себе і до себе плавно по всій довжині, натискуючи на нього тільки при рухові від себе.
6кл.

## Slide 18
Трудове навчання
Натиск на напилок при рухові від себе необхідно міняти. На початку руху натиск більший на ніс напилка (лівою рукою), всередині – натиск на ручку і ніс напилка однаковий, в кінці натиск збільшують на ручку (правою рукою).
6кл.

## Slide 19
Трудове навчання
Щоб досягти хорошої
якості обпилювання, напилок
рухають по діагоналі до
деталі з частою зміною напрямку
руху,змінюючи своє положення
або повертаючи лещата.
Для виготовлення округлих
деталей обробку заготовки
розпочинають
з кутів, яким поступово
надають округлої форми
6кл.

## Slide 20
Трудове навчання
Правила безпечної праці:
1. Працювати тільки справним інструментом.
2. Ручка напилка має бути гладенькою, без тріщин і надійно триматись на хвостовику напилка.
3. Насаджувати ручку на напилок слід, злегка вдаряючи по ній молотком, або повернути напилок хвостовиком вниз, закріпити ручку на хвостовику і кілька разів ручкою стукнути по ковадлу, тримаючи руко в рукавиці його робочу частину. При цьому ні в якому разі не можна триматись за ручку напилка.
4. Не підгинати пальці лівої руки під напилком, щоб під час зворотного руху не поранити їх об заготовку.
5. Не здмухувати ошурки, щоб не травмувати очей.
6. Прибирати ошурки лише щіткою-зміткою.
6кл.

## Slide 21
Трудове навчання
6кл.