## Slide 1
Трудове навчання
Виконали:
учитель загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №5
Бичок Ю.І.,
учитель загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №25
Бичок І.А.
6кл.
Розділ 2. Технологія виготовлення виробів
з тонколистового металу та дроту
Тема уроку.
Способи з‘єднання деталей з
тонколистового металу.

## Slide 2
Трудове навчання
Напилок якої форми використовується для заточування зубів пилки?
По горизонталі:
1. Шар металу, який
знімається в процесі обробки.
2. Допоміжний рух при
обпилюванні.
3. Метал червоного кольору.
4. Ріжучий елемент напилка.
5. Маленький напилок.
6. Ряди ріжучих елементів
у напилка.
7. Розмічальний інструмент для позначення на металі центрів
отворів.
8. Інструмент для рубання металу.
9.Металева полоса з нанесеними на неї міліметровими насічками.
6кл.
 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 
 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
П | Р | И | П | У | С | К
Х | О | Л | О | С | Т | И | Й
М | І | Д | Ь
З | У | Б
Н | А | Д | Ф | І | Л | Ь |  |  | 
Н | А | С | І | Ч | К | А
К | Е | Р | Н | Е | Р
З | У | Б | И | Л | О
Л | І | Н | І | Й | К | А
Р
О
3 М
Б
І
Ч
Н
И
Й

## Slide 3
Трудове навчання
6кл.
Мета уроку.
1. Навчитись розпізнавати способи
з‘єднання тонколистового металу.
2. Виконання операцій по з‘єднанню
деталей однофальцевим швом і
заклепками.

## Slide 4
Трудове навчання
Гнуття – це слюсарна операція, в ході якої заготовці надають зігнутої форми.
6кл.

## Slide 5
Трудове навчання
Для згинання заготовки під прямим кутом її затискують в лещатах, так щоб риска розмітки була на рівні губок лещат.
Боковими ударами киянки намічають лінію згину, а потім, ударяючи уздовж поверхні, завершують згинання.
6кл.

## Slide 6
Трудове навчання
Для гнуття заготовок під різними кутами або надання їм округлої форми використовують спеціальні оправки.
6кл.

## Slide 7
Трудове навчання
Для гнуття великих деталей із жерсті застосовується оправка у вигляді металевого кутника, який закріплюють на краю верстака
6кл.

## Slide 8
Трудове навчання
Найпростіше з’єднання,
яке утворюється при гнутті,
називається
однофальцевим швом.
Таке з’єднання виконується
за допомогою прямокутної
оправки та киянки. Спочатку
на обох з’єднуваних деталях
відгинають по прямій лінії в
протилежні боки під прямим
кутом кромки шириною 5-10 мм. Потім рівномірними ударами киянки пригинають ці кромки майже до металу. Пригнуті кромки вставляють одна в другу (в замок) і ударами киянки притискують по всій довжині до повного ущільнення
6кл.

## Slide 9
Трудове навчання
Деталі з листового металу часто з'єднують за допомогою заклепок. Таке з'єднання деталей називають заклепувальним швом,а процес з'єднання – клепанням.
6кл.

## Slide 10
Трудове навчання
Заклепка – металевий круглий стрижень з закладною головкою. Залежно від форми головки розрізняють заклепки з півкруглою, плоско-опуклою, потайною і напівпотайною головками.
6кл.

## Slide 11
Трудове навчання
З’єднання за допомогою заклепок
виконують у такій послідовності:
- в деталях просвердлюють або
пробивають попередньо розмічені
отвори (більші на 0,1 мм діаметра
стрижня заклепки).
Після свердління або пробивання
отворів пробійником на зворотному
боці утворюються задирки. Їх треба
спиляти напилком;
одну деталь накладають на другу так
щоб отвори співпадали;
вставляють заклепки відповідного
діаметру і довжини. Довжина
заклепки підбирається так щоб висота її виступу над з’єднувальними деталями була рівна товщині заклепки;
- кладуть закладну головку заклепки у заглиблення підтримки,
зверху установлюють натягач і ударами молотка притискують деталі до головки заклепки легкими ударами;
- легкими ударами з усіх боків розклепують кінець заклепки, утворюючи замикаючу головку;
- завершують чистове формування головки обтискачем.
6кл.

## Slide 12
Трудове навчання
Правил безпечної праці:
1. Роботу виконувати у спецодязі.
2. Молоток або киянка мають бути добре закріплені (насаджені) на рукоятках.
3. Ударні частини молотків, киянок, обтискачі не повинні мати вм’ятин, тріщин, задирок.
4. При з’єднанні деталей заклепками натягач не стискувати в руках, а спрямовувати на заклепку.
5. Оправки міцно затискувати в лещатах.
6. Не перевіряти якість з’єднання деталей на дотик.
7. Не здмухувати ошурки. Прибирати робоче місце щіткою зміткою.
6кл.

## Slide 13
Трудове навчання
Завершіть речення:
Пристосування з металу певної геометричної форми, за допомогою якого виконують згинання елементів заготовки під визначеним кутом - …………..
Відігнутий та сплщений кінець на місці з’єднання тонких металевих листів називають - ……………
Ручний інструмент у вигляді короткого стрижня, призначеного для пробивання невеликих отворів у металі - …………
Найпростіший кріпильний виріб, який складається з головки і стрижня - ……………
Розширене місце в отворі, в яке вставляється головка заклепки - …………
Ручний інструмент для утримання заклепки в отворі - ………….
6кл.
(оправка)
(фальцем).
(бородок)
(заклепка)
(потай).
(підтримка).