## Slide 1: Вінницький фонтан Roshen

## Slide 3: Фонтан Roshen
Фонтан, збудований в руслі річки Південний Буг поблизу острова Кемпа (Фестивальний) у Вінниці. Це найбільший в Україні і в Європі плавучий фонтан. За оцінками експертів входить в десятку найкращих і видовищних фонтанів світу.Його унікальність полягає в так званій «зимуючій технології», яка дозволяє опустити конструкцію під лід. Задля встановлення фонтану та проведення реконструкції набережної були проведені роботи по розчистці русла річки Південний Буг в обсязі 28000 м³ ґрунту.
Інженер-розробник Фонтану «Roshen» — Ральф Доу з компанії Emotion Media Factory, він же директор.
Використання лазерного проектора з екраном, що складається з водно-повітряної суміші, що розподілена по всій довжині фонтану дозволяє демонструвати на фонтан відео у форматі 3D.
Фонтан Roshen був збудований за кошти благодійного фонду Петра Порошенка. Загальна вартість проекту 37 млн грн

## Slide 4: Технічні параметри фонтану
Довжина — 97 м.
Ширина — 10 м.
Висота центрального струменя — 63 м.
Розліт води по фронту — 140 м.
Потужність водяних насосів — 780 кВт.
Кількість підводних ліхтарів — 560 шт.
Плавуча платформа — загальні габаритні розміри:
Довжина — 93,8 м.
Ширина −7,5 м.
Осадка — 1,36 м.
Водотоннажність — близько 170 т.

## Slide 5: Опис
Плавучий світло-музичний фонтан побудований за всіма стандартами суднобудування, класифікований Регістром судноплавства України як стоянкове судно для зони плавання В3, та зареєстрований в судновому реєстрі. Головний пректувальник плавучої платформи фонтану та розробник унікальної «зимуючої технології» — суднобудівельна компанія «АВВ-дизайн», м. Київ. Баластна система дозволяє платформі спливати для проведення технічного огляду насосів. Насосна система складається з 67 насосів датської фірми Грундфос, потужністю від 3 до 55кВт для забезпечення фонтанних ефектів, та 30 насосів для обслуговування баластних цистерн. На відміну від більшості фонтанних систем, котрі монтуються у штучних басейнах з системами очищення води, унікальність цього проекту полягає в тому, що фонтан використовує воду «живої» ріки. Тому насосна система спроектована з екстремально високими вимогами до надійності, всі насоси знержавіючої сталі, важливі елементи продубльовано.

## Slide 6
Фонтан Roshen містить рухомі елементи: 4 системи UFO з електроприводом, на кожну з яких змонтовано по 40 форсунок та 11 невеличких фонтанчиків, що обертаються навколо своєї осі. Плавність руху досягається за допомогоюперетворювачів частоти Hitachi. Проектування забезпечення силової мережі фонтану виконувалось Вінницьким проектним інститутом.
Біля фонтану встановлена вебкамера яка дозволяє дивитися шоу через мережуІнтернет[8].
Під час трансляції вечірньої шоу-програми демонструється світло-музично-водяне шоу з використанням музики відомих композиторів сучасності та класики. Центральною композицією програми є сингл Сари Брайтман.

## Slide 8
Плавучий фонтан Roshen став одним з символів міста Вінниця та вже занесений до туристичних путівників по Україні. Він працюватиме як мінімум до 26 жовтня, а далі все залежатиме від погодних умов.
Та знову підніметься з-під води навесні наступного року.
26 жовтня фонтан продемонстрував нову програму тривалістю 23 хвилини. Для цього йому додали лазерних та звукових систем на 6,5 мільйонів гривень. Закриття II сезону розпочалось о 18 годині з урочистої промови «Вінницьких перців» та виступу музикантів на Набережній ROSHEN.

## Slide 11: Найбільший у Світі річковий світломузичний Фонтан на відкритих водоймищах та реконструйована Набережна «ROSHEN» були відкриті 4 вересня 2011 року.

## Slide 12: Фонтан Roshen містить рухомі елементи: 4 системи UFO з електроприводом, на кожну з яких змонтовано по 40 форсунок та 11 невеличких фонтанчиків, що обертаються навколо своєї осі. Плавність руху досягається за допомогою перетворювачів частоти Hitachi. Плавучий фонтан Roshen став одним з символів міста Вінниця та вже занесений до туристичних путівників по Україні.

## Slide 13: Джерела:
http://vinfontan.in.ua
www.katarina-toor.com./vinnsckij-fontan
О. Масько. Фонтани України.Архітектура Вінниці. К.2013р