## Slide 1: xyz printing da vinci 1.0 pro 3 in 1
Методист навчально-тренінгового центру STEM-освіти: Курас Віталій

## Slide 2
3D-принтер – пристрій, що створює об’ємні об’єкти.

## Slide 3: Історія марки da vinci
Марка DA VINCI вперше випущено в 2014 році.
Поставляється в складеному вигляді.
Система є закритою, де прихована нитка.

## Slide 4: Можливості XYZ Printing da vinci Pro 3 in 1
Друкування об'єктів;
Сканування об'єктів;
Лазерне гравіювання;
Сканування обличчя;
Використання двох типів матеріалів для друку(ABS, PLA);
Нагрівальна платформа;
Підключення до інтернету.

## Slide 5: Дисплей та панель керування

## Slide 6: Порт та кнопки живлення

## Slide 7: Інші продукти від xyz printing da Vinci 2.0 Duo
Область друку
150х200х200
Матеріал друку
ABS, PLA

## Slide 8: Інші продукти від xyz printing
XYZ Printing da Vinci nano
  Довжина 27 см
  Ширина 33 см
  Висота 35 см
  Вага 5 кг

## Slide 9: Інші продукти від xyz printing
XYZprinting da Vinci 3D-ручка
  Висота 18 см
  Ширина 2 см
  Довжина 2 см

## Slide 10: Заміна матеріалу друку

## Slide 11: Типи матеріалів для друку
Стандартні матеріали:
  Abs (ecoABS, ABS+, ABS flex, ABS pro)
  PLA (PLA+)
  MBS
  coPET
  HIPS
  SAN
Інженерний пластик:
  ELASTAN
  Nylon
  ASA PBT
  ABS/PC

## Slide 12: Температурний режим
Сопло 170-240℃
Платформа 41-90℃
Видалення нитки 170-240℃

## Slide 13: https://monofilament.com.ua/

## Slide 14: https://3dua.com.ua/

## Slide 15: https://3dbanan.com.ua/

## Slide 16: Принцип дії xyz printing da vinci

## Slide 17: Сканування
Технологія:
  Лазерна тріангуляція(точкове створення сітки)
Розмір об'єкта:
  До 15 см
Вага:
  До 3 кг

## Slide 18: Головне вікно програми XYZscan

## Slide 19: Результат сканування
Куб

## Slide 20: Результат сканування

## Slide 21: Хід сканування:

## Slide 22: Правила сканування об'єктів
Положення об'єкту:
  По центру обертального столу.
Характеристики об'єктів:
  Не прозорі;
  Об'єкти зі світлою поверхнею;
  Об'єкти без гострих кутів;
  Об'єкти, що не рухаються.

## Slide 23: Друкування в XYZ Ware Pro

## Slide 24: Формати моделі для друку
STL
3W
OBJ
3MF
X3G

## Slide 25: Головне вікно програми XYZWare Pro

## Slide 26: Налаштування параметрів друку

## Slide 27: Друкування декількох деталей

## Slide 29: Timelapse of 3D Printing a Residual-Current Device's Enclosure on Zortrax Inkspire
https://www.youtube.com/watch?v=Kfr0vKHklWg&list=PLRsdaYuX4RozlXZPBXVS5uoSm3_AY7lZa&index=1

## Slide 30: Використані інтернет-джерела:
https://monofilament.com.ua/
https://3dua.com.ua/
https://3dbanan.com.ua/