## Slide 1: Читання і практичне використання топографічних карт
Семенело Ірина Олексіївна
вчитель географії та економіки
вищої категорії
Золотоніської
спеціалізованої школи №2
інформаційних технологій

## Slide 2: Мета
сформувати уявлення про практичне використання топографічної карти;
навчити учнів читати топографічні карти;
розвивати навички учнів роботи з різними джерелами інформації.

## Slide 3: Запитання до класу
1. Поясніть, чому на картах виникають спотворення.
2. Дайте визначення науковому поняттю «картографічна проекція». Які її види ви знаєте?
3. Що таке умовні знаки. Яке практичне значення вони мають?

## Slide 4: Запитання до класу
4. Як зображають рельєф на картах? Що таке горизонталь? З’ясуйте, чому умовні знаки повинні бути стандартними та єдиними для зображення об’єктів і явищ на планах та картах.
5. Наведіть приклади, коли окремі умовні знаки за своїм виглядом, формою та кольором подібні до зображуваних природних об’єктів.

## Slide 5: Топографічні карти — детальні загальногеографічні карти великого масштабу

## Slide 6
Як читати топографічну карту
1. Знайти інформацію про масштаб і висоту перерізу рельєфу.
2. За допомогою умовних знаків визначають загальний характер місцевості, зображеної на карті.
3. Детальне вивчення карти залежно від завдання.

## Slide 7: Рамка топографічної карти

## Slide 8: Запитання до класу
1. Пригадайте, яким сторонам горизонту відповідають азимути 90°, 180°?
2. Якому азимуту відповідає напрямок на захід?

## Slide 10: Дійсний та магнітний азимут, дирекційний кут

## Slide 11: Задача
Східне магнітне схилення (d) вказане на топографічній карті, становить 2°15′.
Дійсний азимут (Ад) на пункт К — 82°15′.
Визначити магнітний азимут (Ам) на точку К.
Розв’язок. Ам = Ад – d,
Ам = 82°15′ – (+2°15′), Ам = 80°.
Відповідь: магнітний азимут на точку К становить 80°.

## Slide 12: Вимірювання відстаней і висот

## Slide 13: Задача.
Масштаб карти 1:25000. Виміряна циркулем відстань між точками А і Б становить 54 мм (5,4 см). Визначте відстань на місцевості.
Розв’язок. 250 м × 5,4 см = 1350 м.
Відповідь: відстань на місцевості становить 1350 м.

## Slide 14: Завдання
На топографічній карті в атласі знайдіть найнижчу точку місцевості та найвищу точку цієї ділянки земної поверхні.
Визначте відносну висоту найвищої точки над найнижчою.

## Slide 15: Окомірне орієнтування
Окомірне орієнтування проводять за допомогою зображених ліній на карті та об’єктів, що є на місцевості. Для цього потрібно з якоїсь точки на дорозі, стежці, березі зорієнтувати карту таким чином, щоб зображення ліній на ній і на місцевості були паралельними.

## Slide 16: Прямокутні координати

## Slide 17: Завдання
Знайдіть цифрові позначення ліній кілометрової сітки на топографічній карті.

## Slide 18: Прямокутні координати

## Slide 19: Запитання до класу
1. Як розташовують топографічну карту для орієнтування на місцевості?
2. Дайте визначення понять «магнітний меридіан», «дійсний азимут», «магнітний азимут», «магнітне схилення».

## Slide 20: Запитання до класу
3. Як визначають відстані й перевищення висот за топографічною картою?
4. Наведіть приклади застосування топографічних карт.

## Slide 21: Підсумок уроку
Топографічні карти забезпечують значну деталізацію зображення і високу точність вимірювань через незначні спотворення.
Використовують їх повсюдно: у господарстві, у науковій діяльності, для комплексного дослідження природного середовища.
За топографічними картами з великою точністю визначають напрями, відстані та висоти.

## Slide 22: Домашнє завдання
Опрацювати § 7.
За картою атласу виміряти відстань між двома точками (географічними пунктами — на вибір, наприклад, від нашої місцевості до Києва).

## Slide 23: Дякую за увагу!

## Slide 24: Список використаних джерел
http://geografia.at.ua
http://geograf.com.ua > maps
http://geoteacher.net.ua
http:// moyaosvita.com.ua